## Slide 1
波尔多 住宅
雷姆·库哈斯
波尔多市 法国
Maison à Bordeaux
Rem Koolhaas
Bordeaux France

## Slide 2
雷姆·库哈斯
出生于 荷兰 鹿特丹
8
岁 迁居 印度尼西亚 雅加达
12
岁 回到 荷兰
Rem Koolhaas
19岁 成为《海牙邮报》记者
同时 从事 电影剧本创作
24岁 在伦敦的 建筑协会学院 学习
建筑，之后前往 美国康奈尔大学 学习
1975年 在 伦敦 创立OMA事务所
2000年 获 普利策 建筑奖

## Slide 3
代表作品
法国国家图书馆 1981年
康索现代艺术中心 1992年
波尔多住宅 1994年
西雅图图书馆 1999年
CCTV大楼 2002年
建 筑
著 作
《错乱的纽约》
《Ｓ Ｍ Ｌ ＸＬ》

## Slide 4
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
“做与你的期望 相反 的事情吧”
“我不再想要一个 简单 的房子了。我想要一个 复杂 的，因为房子将能够定义我的世界”
这座住宅的主人是一对
夫妇。男主人遭遇一场车祸，
劫后余生，但他后半生将在
轮椅上度过。
他们希望新房子能够使
丈夫从他们过去呆过的老房
子和古旧城市的种种不便中
解放出来，并能重新定义
他的生活。

## Slide 5
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
位于波尔多市郊一个能俯瞰全市的
小山坡上

## Slide 6
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
底层有两个入口：
一个入口可以通过一条如洞穴般的通道通往二层室外的屋顶平台。
这个通道是用混凝土模具浇注的。
第二个入口进入了大的开敞式平面布置的空间，包括厨房和端头的
用餐区

## Slide 7
波尔多住宅
Maison à Bordeaux

## Slide 8
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
地面由不太光滑的铝板覆盖，使得
从三面玻璃墙射进来的光线更加明亮。
巨大的圆柱体，是旋转楼梯，同时
承担者结构的支撑作用。

## Slide 9
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
顶层由混凝土墙体构成，呈现出暗淡的棕色，墙面只开
了一系列的圆形孔洞，保持的神秘感与私密性。而这些开口
的位置与不同楼层不同空间的使用有着非常密切的联系，房
间的品质因这些孔洞的位置与方向的不同而有所改变。

## Slide 10
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
一层 像是一个 洞穴 是一系列从山体中挖出来的洞窟，在此进行家庭中最为 隐私 的活动
二层 像三明治一样夹在中间 作为 起居室 是一间玻璃屋子 一半在外面 一半在里面
三层 是夫妇与孩子们的 卧室
一个3m×5m的 电梯 贯穿于三层
之间使男主人可以方便的到达每个角落
有一道独立的“墙”靠近电梯并
划分每一个房子。这道墙上有男主人需
要的所有东西
——书 艺术品 酒窖里的酒

## Slide 11
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
一层：
电视房 厨房
浴室 酒窖
电梯间等
二层：
起居室 书房
餐厅 电梯间
伸缩性储藏间
三层：
主卧室 儿童房
电梯间 平台

## Slide 12
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
立面表达反映内部空间使用要求
材料造成的虚实变化与内部使
用空间功能一一对应。
上 到 下 从
磨砂玻璃 半虚半实
玻璃 虚
混凝土 实
西南立面
东北立面

## Slide 13
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
采用了水平而非垂直的线条，层层叠加。
第三层混凝土体块向外悬挑，使得整个建筑
以一种温和态度迎向山地。
悬挑使视野更加开阔，也能更好
的迎合地形与环境联系更紧密。

## Slide 14
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
这个升降机是房子的核心，上面安装着主人的书桌，整个平
台安置在一根精良的钢柱顶端，由埋在底层下面的机器驱动。

## Slide 15
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
流动工作间

## Slide 16
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
窗
范斯沃斯住宅：以大片的玻璃取代了阻隔视线
的墙面，强调自然采光与良好的视野。
朗香教堂：混凝土体块上大小不一的
不规则开洞，利用光线制造宗教的神秘意境。

## Slide 17
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
上述两种开窗方式在波尔多住宅中均有所体现，因使用需要与使用性质
的不同，不同空间采取不同的方式。

## Slide 18
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
“动态”的洞：当人们在当前层运动时，这些孔洞为
人们提供了一些可与外界交流的视野范围的一些片段。它们被安置和定位在所有流线的轴线上。
并且这些孔洞的高度也随着人的身高和运动状态的不同而不同。（孔洞高度大致有三类：站立的
成年人，站立的孩童，“轮椅上的男主人”）
“相对的”孔洞：这些孔洞将许多特殊的、明确的、固定的点（床、写字台、水池、浴缸）与视
线能捕捉到的最近的室外景观区域联系起来，它们先被定位在从眼到墙的最短路径上，然后再进
行部分调整以使视线能通过某些障碍物。
有启迪作用的孔洞：从同一固定的、特殊的点（床、写字台、水池、浴缸），设计师沿着水平方
向360度内挑选了一些显著的视点或视觉元素。这些孔洞被定位在与这些视觉因素最主要的方向相
平行的位置，然后再进行调整，以适应人在不同状态下的不同视线高度（站立的成年人、站立的
孩童、坐着的和躺着的……）。

## Slide 19
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
建筑顶层是混凝土结构物在一端由大捆黑色束柱支撑，
另一端由一个安装在屋顶钢梁上的悬吊秤锤来平衡，这
一结构设计在保证建筑结构安全性的同时，也传达出了
一种自身的不稳定性。

## Slide 20
波尔多住宅
Maison à Bordeaux

## Slide 21
波尔多住宅
Maison à Bordeaux
谢 谢